## Slide 1: 세월호 참사의 구조적 원인과 교훈
15.06.17 박상은

## Slide 2: 스위스 치즈 모델

## Slide 3: 하인리히 법칙

## Slide 4: 엉뚱한 해결책은 내지 말자

## Slide 5: 해상사고를 분석할 때 중요한 주체들
선장을 부추기는 선주
선박을 제대로 검사하지 않는 보험회사
해상에서의 안전을 책임지고 있지만 인원과 예산 부족에 시달리는 해안경비대
사고를 조사하는 연방교통안전위원회의 해상위원회

## Slide 6: 세월호 참사의 원인을 규명할 때 중요한 주체들
선장 및 선원(운용자)
청해진 해운 (선주)
한국선급과 운항관리자(검사 및 관리감독)
해양경찰 (구조 책임)
이러한 주체들의 행위에 영향을 미치는 제도로서 ‘규제’
조사 방법의 한계 (원인 규명을 검찰 조사로 할 수 있는가)

## Slide 7: 선장 및 선원 (운용자)
안전수칙 안내 없었음.
대각도 조타 (영상)
: 대각도 조타했더라도 선박 복원성에 문제 없었다면 침몰하지 않았을 것.
승객대피 및 퇴선 지시 하지 않음.
: 선장 판단 불능 상태로 지휘체계 무너짐
: 선원들 역시 제대로 된 판단을 내리지 못함.

## Slide 8: 청해진 해운 (선주)
증선 인가 과정의 로비
수밀문 제대로 수리 안함
무리한 증개축

## Slide 9: 청해진 해운 (선주)
상습적인 과적
(총 운항 횟수 241회 중 139회 과적)

## Slide 10: 선원들이 과적을 거부할 수 있었을까?
오하마나호는 과적에 대한 저항이 커 4월 14일에도 중장비 두 대를 부두에 놓고 출항.
선원 재판 11차, 증인 신문 (2014.8.26)
변호인: 증인은 안전 관리 담당자인데 과적되고 있다는 사실을 알면서 과적하지 말라고 물류팀에 이야기한 적이 있나요.
안기현: 없습니다.
변호인: 왜 하지 않았지요.
안기현: 물류팀에 말해 봐야 기대한 효과가 없을 거 같아서 못했습니다.
변호인: 해무팀 이사인 증인도 물류팀 과적 문제를 바꾸지 못하는데 선장이나 선원들은 당연히 못 바꾸겠네요.
안기현: …그건 생각해본 적이 없습니다.

## Slide 11: 청해진 해운 (선주)
화물고박 불량 (영상)

## Slide 12: 청해진 해운 (선주)
비정규직 고용 선호 (29명의 선원 중 15명 계약직)
(기관부 선원 17명 중 12명 계약직)

## Slide 13: 청해진 해운 (선주)
훈련의무 방기
구 분 |  |  | 시행주 | 대상자 | 교관
선내숙지 훈련 |  |  | 수시 | 전 선원 | 선장
해상인명 안전훈련 및 대응훈련 | -소화훈련(필수) -인명구조, 퇴선, 방수 |  | 매 10일마다 | 전 선원 | 선장
해양사고 대응훈련 | 선체손상 대처훈련 - 충돌 및 좌초 - 추진기관 고장 - 악천후 대비 등 |  | 6개월 | 전 선원 | 선장 기관장
 | 인명사고시 행동요령 | 해상추락 | 6개월 | 전 선원 | 선장
 |  | 밀폐공간에서의 구조 | 6개월 | 전 선원 | 선장
 | 비상조타훈련 |  | 3개월 | 전 선원 | 선장
기름유출 대처 훈련 |  |  | 매월 | 전 선원 | 오염방지관리인
선박의 안전, 여객 및 선원의 안전을 위협하는 대테러 훈련/교육, 해상안전 관계법령 |  |  | 매 3개월 | 소집교육 | 안전관리담당자
2014년 세월호 승무원들이 받은 훈련은 소화훈련 1번뿐
2013년에 청해진 해운이 지출한 안전교육비는 총 54만원

## Slide 14: 청해진 해운의 조직문화?
검사: 주간 회의 때 물류팀으로부터 화물 적재 실적을 보고받았고, 운항으로 인한 적자를 해결하기 위해서는 매출 대부분을 차지하는 화물 적재를 늘리는 것 외에는 달리 방법이 없었지요. 피고인은 물류팀으로부터 주간 보고 받을 때마다 화물 매출을 올리라 독려했지요.
김한식: 항상 열심히 해 달라고만 얘기했습니다.
검사: 세월호는 구조적인 문제점으로 화물을 많이 적재하면 안되는 상황에서 피고인은 이 문제를 어떻게 해결하려고 했나요.
김한식: 굳이 해결하라 마라 한 건 아니고, 열심히 하라고만 얘기했습니다.

## Slide 15: 선급회사 및 운항관리자(검사 및 관리감독)
한국선급의 검사 문제
운항관리의 무력화

## Slide 16: 해양경찰 (구조 책임자)
(영상)
소형 함정 1대만 출동
퇴선 방송 및 선내 진입 하지 않음 (영상)
해경은 어떤 조직이었길래 이토록 무능했을까?

## Slide 17: 해양경찰 (구조 책임자)
2012년 수난구호법 개정: 선사가 구난업체 선정하도록
싼값에 구난업체 찾거나, 정경유착 문제 발생할 수밖에
인명구조업무까지 시장논리에 맡길 것인가?!

## Slide 18: 규제의 문제
선령제한완화로 인해 외국의 선박을 들여와 증축-개조할 가능성 높아짐
세월호도 수직증축으로 인해 복원성 약화

## Slide 19: 규제의 문제
선령제한완화는 해운조합이 오랫동안 강력히 주장해 온 것
“우리나라 내항여객선사들은 보유 여객선의 선질이 우수하더라도 선령이 25년이 되기 전에 처분하고 다른 중고 여객선을 확보할 수밖에 없어 기업의 과다한 비용 부담을 초래하고 있다”

## Slide 20: 규제의 문제
<2009~11년 완화된 선박관련 규제>
카페리 과적 및 적재기준 완화
여객선 엔진개방검사 기준 완화(7000시간에서 9000시간)
점검 대상 선박 선령기준 완화(15년에서 20년으로)

## Slide 21: 조사의 한계
진실 규명이 형사 재판을 통해 가능한가?
법적 책임/ 정치적 책임, 사회적 책임
조사와 심판을 나누는 원칙

## Slide 22: 세월호 참사의 징후
‘배가 너무 기울어 짐을 내릴 때 힘들었다’
‘배가 기울었다 다시 잘 서지 않아 불안해서 일을 관뒀다’
“이 배가 대한민국에서 가장 위험한 배”
2013년 11월 29일 화물손상 사고
2014년 1월 20일 출항 지연

## Slide 23: 비정규직 인천공항 소방대

## Slide 24: 안전교육 못 받는 KTX승무원

## Slide 25: 대형마트의 방화셔터

## Slide 26: 2003 대구지하철 화재 당시

## Slide 27: 규제완화, 민영화 정책 유지?
규제완화, 안전업무 민영화 정책기조는 그대로
판교 환풍구 사고 – 지난해 재난안전법 시행령 개정하면서 3,000명 이상 지역 축제만 소방청, 경찰, 지자체, 주최자의 위험 항목 합동 점검 대상으로 바꿈.

## Slide 28: 안전산업 육성 위한 안전대책?
박근혜 정부 ‘안전 강화 위해 안전산업 육성하겠다’
국민의 안전을 보장하는 역할을 민간기업에 넘기는 것
안전기업: 보안 및 위험관리 컨설팅, 안전진단이 주 업무

## Slide 29: 2015 살인기업 선정식

## Slide 30: 기업의 탐욕을 통제하자: 기업살인법(기업처벌법)
영국 1987년 여객선 사고 이후 유족들, 사회운동의 연대로 2007년 기업살인법 제정
캐나다 1992년 웨스트래이 광산 사고 이후 금속노조-유족의 노력으로 2003년 ‘단체의 형사책임에 대한 형법 개정안’ 통과
호주 수도 준주, 2003년 산업살인법 제정 (건설노조 주도)
Notes: 영국과 캐나다, 호주 주요 내용 이야기/ 일본도 논의

## Slide 31: 기업의 탐욕을 통제하자: 기업살인법(기업처벌법)
기업의 최고경영주에 대한 형사처벌
위험을 외주화하여 하청기업에 책임을 떠넘기거나
현장책임자만 처벌받는 구조를 변화시켜야
호주 준주: 공공기업의 경우 수상까지 주무장관이나 수상까지 기소 가능 (최고임원에게 책임 지운다는 원칙)
징벌적 손해배상제도
안전 관리 소홀하면 회사가 망할 수도 있다는 ‘경고’ 필요
영국 기업살인법의 첫 유죄 판결(2011년)
: ‘회사 경영에 영향을 주기에 충분해야 한다’는 원칙에 따라 연간 매출액의 116%에 달하는 7억여원의 벌금이 부과

## Slide 32: 노동자에게 안전을 책임질 인력과 권한을
안전수칙 지키려면 충분한 인력 필요
안전인력 있어야 사고대처 가능
노동자들이 안전에 대해 발언하지 못하는 구조
사고의 책임은 전가하고, 권한은 주지 않음
작업중지권 등 안전에 대한 현장권한 강화가 필요

## Slide 33: 알 권리와 참여할 권리를 보장
대형공장 폭발과 유해물질 누출사고 빈발
노동자, 인근 주민이 어떤 화학물질에 노출될 수 있는지 알 권리가 필요
지역사회 알권리법, 시민안전위원회 등

## Slide 34
감사합니다